## Slide 1
Organizácia počítačových systémov
  Procesory
  Vnútorná pamäť
  Vonkajšie pamäte
  Vstupné a výstupné zariadenia

## Slide 2
Počítač s jednou zbernicou
  Procesor
  Pamäť
  Niekoľko vstupno/výstupných zariadení
Schéma počítača s jednou zbernicou

## Slide 3
Procesory
Dátová cesta (data path) - Schéma toku dát v typickom procesore

## Slide 4
Vykonávanie inštrukcií
Vyber ďalšiu inštrukciu z pamäti
Zmeň register PC tak aby ukazoval na ďalšiu inštrukciu
Zisti druh inštrukcie
Ak inštrukcia potrebuje operand z pamäti, tak zisti jeho adresu
Vyber operand z pamäti
Vykonaj inštrukciu
Pokračuj znova krokom 1.

## Slide 5
Jednoduchý emulátor strojového kódu
Návrh architektúry hypotetického procesora
Emulátor je program, ktorý interpretuje inštrukcie strojového kódu konkrétneho (hypotetického alebo skutočného) procesora a simuluje prácu celého počítača.
Náš jednoduchý emulátor slúži ako ukážka toho, čo sa deje vo vnútri procesora

## Slide 6
Jednoduchý emulátor strojového kódu (2)
Návrh strojových inštrukcií
Vzorový program

## Slide 7
Jednoduchý emulátor strojového kódu (3)
program Interpreter;
{$APPTYPE CONSOLE}
var
Pam: array[0..255] of Byte; // Pamäť
PC: Byte; // Register adresy inštrukcie, ktorá sa má vykonať
I: Byte; // Register inštrukcií - práve vykonávaná inštrukcia
A: Byte; // Akumulátor - register pre operandy a výsledky inštrukcií
Adr: Byte;// Register adresy operandu
begin
PC:=0; // Počiatočné nastavenie
A:=0;
repeat
I:=Pam[PC]; // vyber ďalšiu inštrukciu
Inc(PC); // zvýš počítadlo
case I of // zisti druh inštrukcie
$00: ; // inštrukcia NOP - neurob nič
$01: // inštrukcia LDA - vlož do A hodnotu z adresy
begin
Adr:= Pam[PC]; // zisti adresu operandu
Inc(PC);
A:=Pam[Adr]; // vyber operand a tým aj vykonaj inštrukciu
end;
$02:
// ...
end;
end;
until false;
end.
Kompletný program nájdete na: http://user.edi.fmph.uniba.sk/tomcsanyi/interpreter.zip

## Slide 8
Mikroprogramovanie, CISC versus RISC
  Prvé počítače mali strojový kód implementovaný pomocou logických obvodov (hardvéru)
  V 60. rokoch 20. storočia sa ujal spôsob implementácie, kde je hardware jednoduchší a strojový kód je implementovaný softwarovo pomocou mikroprogramu. Hardware vykonáva mikroinštrukcie a v jazyku mikroinštrukcií je naprogramovaný interpreter strojového kódu.
  V 70. rokoch sa tento prístup rozšíril a umožnil vyvinúť procesory s rozsiahlym súborom inštrukcií (stovky druhov inštrukcií). Takéto procesory (a na nich založené počítače) označujeme skratkou CISC (Complex Instruction Set Computer).
  V 80. rokoch 20. storočia sa objavila myšlienka, že návrat k menšiemu počtu inštrukcií priamo vykonávaných hardwarom umožńí urýchliť procesory. Nazývame ich RISC (Reduced Instruction Set Computer).
  Súčasné procesory často kombinujú prístupy CISC a RISC - menší počet rýchlych jednoduchých hardwarovo vykonávaných inštrukcií a ďalšie zložitejšie inštrukcie vykonávané mikroprogramom.
Úroveň logických obvodov
Úroveň strojového kódu
Úroveň strojového kódu
Úroveň mikroprogramu
Úroveň logických obvodov

## Slide 9
Urýchľovanie počítačov
Zvyšovať rýchlosť procesorov zvýšením frekvencie hodín je už (takmer) nemožné
Limit je rýchlosť svetla.
Pri frekvencii 1GHz je čas jedného taktu 1ns.
Elektrický signál prejde vo vákuu za 1ns dráhu 30cm, v kremíku asi 20cm. Pri 10GHz je to len 2cm. To už môže byť menej, než je dĺžka spoja medzi časťami procesora.
A. Zrýchlime hodiny
B. Paralelizmus vo vnútri procesora
C. Paralelizmus mimo procesora
  Pipelining
  Dvojitý pipelining
  Superskalárna architektúra
  SIMD, polia procesorov
  Multiprocesorové systémy
  Multipočítačové systémy, clustre počítačov

## Slide 10
Pipelining

## Slide 11
Dvojitý Pipelining

## Slide 12
Superskalárna architektúra

## Slide 13
SIMD

## Slide 14
Multiprocesorové systémy

## Slide 15
Vnútorná pamäť
Je to vlastne pole dĺžky 2M pozostávajúce z S-bitových hodnôt
V súčasnosti je väčšinou S=8, teda pamäť sa adresuje po bajtoch.
N-bitový procesor, dve možné definície:
  Má N-bitovú dátovú zbernicu (vie preniesť N-bitov z/do pamäti v jednom cykle)
  Má N-bitové všeobecné registre a aritmeticko-logickú jednotku (vie vo svojom vnútri pracovať s N-bitovými hodnotami)
  Často je to to isté, ale nemusí to tak byť vždy
Súčasné N-bitové procesory majú väčšinou N deliteľné 8, teda pracujú naraz s niekoľkými bajtmi.

## Slide 16
Poradie bajtov v pamäti
32-bitový register
Pamäť adresovaná po bajtoch
0
1
4
0
...
1
4
0
0
0
1420
1421
1422
1423
Prenes 4 bajty z adresy 1420 do registra
1
0
0
4
Big endian
Little endian

## Slide 17
Cache pamäť
  Je rýchlejšia ale menšia než vnútorná pamäť
  Uchováva najčastejšie používané časti vnútornej pamäte
  Logicky je medzi procesorom a vnútornou pamäťou, fyzické implementácie za môžu líšiť

## Slide 18
Vonkajšia pamäť
Hierarchia druhov pamätí
Menšia kapacita,
vyššia rýchlosť,
vyššia cena
Väčšia kapacita,
nižšia rýchlosť,
nižšia cena

## Slide 19
Magnetické disky

## Slide 20
Optické disky

## Slide 21
Vstupné a výstupné zariadenia
Radič zariadenia (controller) je elektronika, ktora slúži na pripojenie zariadenia ku zbernici.
Radič môže byť veľmi jednoduchý (napr. klávesnica) alebo to môže byť celý samostatný počítač s vysokým výkonom (grafická karta).
Programátor programuje povely pre radič a až ten riadi samotné zariadenie.
Radiče obsahujú svoje registre a niekedy aj väčšie úseky pamäte.

## Slide 22
Spôsoby prenosu dát medzi radičom zariadenia a procesorom/pamäťou
  Špeciálne vstupno výstupné inštrukcie
    Na prenos údajov medzi registrami procesora a registrami či pamäťou radičov sa použijú špeciálne inštrukcie strojového kódu. Nazývajú sa väčšinou IN a OUT.
  Mapovanie pamäte
    Časť adresného priestoru (väčšinou spojitý interval na konci adresného priestoru) pamäte sa “zoberie” vnútornej pamäti a pridelí sa registrom radičov a pamäti v radičoch.
    Údaje sa potom prenášajú rovnakými inštruckiami ako z/do vnútornej pamäti.
  DMA - Direct Memory Access (Priamy prístup do pamäte)
    Radič zariadenia môže komunikovať priamo s pamäťou. Operácia sa začne zápisom do registra radiča niektorou s predošlých metód. Potom sa však dáta prenášajú priamo medzi pamäťou a radičom bez účasti procesora.
    Po skončení operácie vyšle radič signál žiadosti o prerušenie, procesor reaguje vykonaním špecifického podprogramu.

## Slide 23
Vstupné a výstupné zariadenia (2)
Obrázok ukazuje štruktúru počítača PC s viacerými zbernicami